Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики  Адыгея

«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

Тестовое задание  по  «Устройству  автомобилей» для проверки знаний в группе 15 -МА «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

подготовил преподаватель спецдисциплин:

Тлишев Руслан Аскерович

Пояснительная записка.

Важным звеном процесса обучения является контроль знаний и умений обучающихся. Постепенный переход от традиционных форм контроля и оценивания знаний к компьютерному тестированию отвечает духу времени и общей концепции модернизации и компьютеризации российской системы образования.

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную:

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля.

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста.

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности.

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами контроля. Оно позволяет более рационально использовать время урока, охватить больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися и определить результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них коррективы.

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является:

- возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса;

- осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного материала каждым учащимся;

- обеспечивает одновременную проверку знаний учащихся всей группы и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому уроку;

- правильно оформленный тест повышает интерес к предмету;

- позволяет индивидуализировать работу с учащимися;

- экономия учебного времени при контроле и оценке результатов знаний;

- применение тестов позволяет решать проблему саморазвития.

Использование ИКТ в образовательном и воспитательном процессе позволяет значительно стимулировать познавательный интерес учащихся, развивает навыки работы с самыми разнообразными источниками информации и таит в себе массу других преимуществ. Компьютер значительно облегчает труд преподавателя, делая процесс обучения более ярким и эмоционально насыщенным. Применение мультимедийных технологий в процессе урока хорошо сочетается с технологией развивающего обучения, а также проблемным и дифференцированным обучением. В условиях современных реалий компьютерные технологии являются мощным средством обучения, и их применение в образовательном процессе служит серьезным подспорьем для преподавателя в повышении эффективности обучения и качества образования.

В качестве примера приводится  тестовые задания  по темам; « Механизмы,  системы двигателя и электрооборудование  автомобиля».

1 Сколько воздуха теоретически необходимо и достаточно для полного сгорания 1 кг. бензина?

1) 7 кг.

2) 11 кг.

3) 15 кг.

4) 20 кг.

2 Какие функции выполняет термостат?

1) перекрывает доступ охлаждающей жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска;

2) обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе;

3) производит отключение радиатора отопителя после прогрева двигателя;

4) сообщает расширительный бочок с системой охлаждения.

3 Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливаются для того, чтобы исключить…

1) разрушение распределительного вала;

2) повышенный износ кулачков;

3) неплотное закрытие клапанов;

4) масляное голодание питания ГРМ.

4. Каким способом заполняют топливоподводящие каналы насоса высокого давления перед пуском дизельного двигателя?

1) проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой;

2) проворачивая коленчатый вал двигателя стартером;

3) наливая топливо в каналы вручную;

4) возвратно-поступательным перемещением кнопки топливоподкачивающего насоса.

5 Что такое детонация?

1) возникновение при работе двигателя стуков и вибраций;

2) возникновение резких металлических стуков в верхней части двигателя;

3) взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах двигателя;

4) самовоспламенение рабочей смеси после выключения зажигания.

6 Как смазываются шейки и вкладыши коленчатого вала?

1) самотеком;

2) разбрызгиванием;

3) масляным туманом;

4) под давлением

7. Сколько пружин установлено на одном клапане двигателя ЯМЗ – 740?

1. одна

2. две

3. три

4. четыре

8. Что указывает цифра в обозначении антифриза (например, антифриз марки 40)

1. отрицательную температуру замерзания антифриза

2. отрицательную температуру, при которой рекомендуется использовать антифриз

3. нормальную температуру антифриза в работающем двигателе

4. процентное содержание воды

9. Как изменится емкость аккумулятора, если увеличить число пластин, или их размеры?

1. уменьшится

2. не изменится

3. уменьшится немного

4. увеличиться

10 Каково соотношение скоростей вращения  коленчатого и распределительного валов?

1. 1:1

2. 2:1

3. 1:2

4. 4:1

11  Какая деталь форсунки воспринимает давление топлива и открывает ему доступ к отверстиям распылителя в момент впрыска?

1. запорная игла

2. регулировочный винт

3. штанга

4. опорная шайба

12 Чему равна емкость аккумуляторной батареи состоящей из 6 аккумуляторов, соединенных последовательно?

1. сумме емкостей соединенных аккумуляторов

2. емкости одного аккумулятора

3. емкости двух аккумуляторов

4. 1/6 емкости одного аккумулятора

13 Сколько на коленчатом валу V-образного 8-ми цилиндрового двигателя находится шеек: а) шатунных; б) коренных?

1. а) 8; б) 9

2. а) 8; б) 8

3. а) 3; б) 6

4. а) 4; б) 5

14 Какие детали являются основными рабочими элементами насосной секции топливного насоса высокого давления?

1. нагнетательный клапан и пружина

2. поворотная втулка и зубчатый венец

3. толкатель и пружина

4. плунжер и втулка

15 Почему двигатель не развивает необходимую мощность, дымит?

1. плохая компрессия из-за цилиндро-поршневой группы

2. залегание или поломка поршневых колец

3. оба ответа правильные

16 Сколько винтов для регулировки качества горючей смеси предусмотрено в карбюраторах: а) К – 126Т; б) К – 126Б; в) К – 88А

1. а) 1; б) 2; в) 2

2. а) 2; б) 1; в) 2

3. а) 2; б) 2; в) 2

4. а) 2; б) 2; в) 1

17 Какое устройство обеспечивает постоянное напряжение на зажимах генератора?

1. реле - регулятор

2. регулятор напряжения

3. реле – регулятор и регулятор напряжения

4. полупроводниковый выпрямитель

18 Как отражается на работе двигателя повышенный износ подшипников коленчатого вала?

1. при работе двигателя прослушиваются глухие стуки, частота которых повышается с ростом числа оборотов.

2. понижается давление в системе смазки, возможен поворот вкладышей

3. 1 и 2  ответы правильные

4. повышается давление в системе смазки

- От какой детали двигателя приводится в действие центробежный датчик ограничителя максимальной частоты коленчатого вала?

1. от распределительного вала

2. от коленчатого вала

3. от вала масляного насоса

4. от вала водяного насоса

20 Укажите назначение меток на шестернях привода распределительного вала

1. совмещение меток при сборке обеспечивает безударную работу шестерен

2. совмещение меток при сборке обеспечивает правильное чередование фаз  газораспределения в цилиндрах двигателя

3. метки используются как установочные при регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме

4.  все ответы правильные

21. Какой режим работы двигателя обеспечивает экономайзер?

1. пуск холодного двигателя

2. холодный ход

3. средние нагрузки

4. полную нагрузку

5. резкий переход с малой нагрузки на большую

22. Какой режим работы двигателя обеспечивает ускорительный насос?

1. пуск холодного двигателя

2. холодный ход

3. средние нагрузки

4. полную нагрузку

5. резкий переход с малой нагрузки на большую

23. Какие элементы входят в систему пуска двигателя?

1. стартер и аккумуляторная батарея

2. стартер, реле включения стартера, включатель зажигания и стартера, аккумуляторная батарея

3. стартер, аккумуляторная батарея, включатель зажигания

4. стартер, реле включения стартера, включатель зажигания и стартера, аккумуляторная батарея, средства облегчения пуска

24. Для какой минимальной температуры окружающего воздуха (0С) разрешается использовать летнее дизельное топливо?

1. +5

2. 0

3. -5

4. -10

25 Какие причины могут привести к расходу масла выше нормы?

1. износ клапанов ГРМ

2. износ шатунных и коренных подшипников коленчатого вала

3. износ поршневых колец

4. износ распределительных шестерен

26 Прерыватель-распределитель системы зажигания состоит из:

1. прерывателя-распределителя и конденсатора

2. центробежного регулятора, вакуумного регулятора и октан-корректора

3. прерывателя распределителя, конденсатора и октан-корректора

4. конструктивных элементов пересиленных в ответах 1 и 2

27. Где выбирается индекс варианта гильзы и поршня цилиндра?

1. индекс варианта поршня выбивается на боковой поверхности, а гильзы - на не рабочей части бурта

2. индекс варианта поршня выбивается на днище камеры сгорания, а гильзы – на рабочей, уплотняющей части бурта

3. индекс варианта гильзы выбивается на нерабочей части торцевой поверхности бурта, а поршня – на торцевой поверхности днища

4.  в любом варианте

28. Какой тип масляных насосов применяется в системе смазки автомобильных двигателей?

1. роторный

2. диафрагменный

3. центробежный

4. шестеренчатый

29. Прерыватель контактной  системы зажигания предназначен для прерывания цепи тока:

1. высокого напряжения

2. низкого напряжения с  целью зарядки конденсатора

3. низкого напряжения

4. низкого и высокого напряжения

30 Как отличить впускной клапан от выпускного?

1. тарелка впускного клапана больше чем у выпускного

2. тарелка впускного клапана меньше чем у выпускного

3. стержень впускного клапана длиннее чем выпускного

4. стержень впускного клапана короче, чем у выпускного

31. Распределитель системы зажигания служит для:

1. распределения тока высокого напряжения по свечам зажигания

2. распределение тока высокого напряжения по свечам зажигания по порядку работы цилиндров двигателя

3. периодического размыкания вторичной цепи катушки зажигания

4. периодического размыкания первичной цепи катушки зажигания

32 Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от:

1. скорости движения автомобиля

2. нагрузки на двигатель

3. марки бензина

4. частоты вращения коленчатого вала двигателя

33 К чему может привести работа двигателя при повышенном уровне масла в поддоне картера?

1. к повышенному отложению нагара в камере сгорания

2. к выходу из строя масляного насоса

3. к повышению давления в системе смазки

4. к перегреву двигателя

34. Превышение какой температуры окружающего воздуха (0С) требует включения масляного радиатора автомобиля КамАЗ?

1. 00 С

2. 50 С

3. 100 С

4. 200 С

35 К какому типу относится топливоподкачивающий насос дизельных двигателей?

1. шестеренчатый

2. центробежный

3. поршневой

4. роторный

5. диафрагменный

36 В каком ответе правильно указана циркуляция охлаждающей жидкости при нагреве ее до 500 С?

1. водяной насос – рубашка охлаждения – термостат – радиатор – водяной насос

2. водяной насос – термостат – радиатор – водяной насос

3. водяной насос – рубашка охлаждения – термостат – водяной насос

4. водяной насос – радиатор

37. Укажите причину, из-за которой двигатель может идти в разнос?

1. завышена цикловая подача топлива

2. заедает рейку ТНВД

3. занижена цикловая подача топлива

4. оба ответа правильные

38 Свеча зажигания служит для …

1. зажигания горючей смеси

2. зажигания горючей смеси в цилиндрах двигателя

3. подведение тока высокого напряжения в камеры сгорания цилиндров двигателя и образования электрической искры между электродами свечи

4. воспламенение горючей смеси в цилиндрах

39 Какая из указанных причин может привести к перегреву двигателя?

1. отложение накипи в системе охлаждения

2. заедание жалюзи в открытом положении

3. заедание клапана термостата в открытом положении

4. все ответы правильные

40 Почему двигатель КАМАЗ – 740 не пускается, хотя стартер проворачивает коленчатый вал?

1. заело рейки ТНВД

2. подтекает  топливо через сливную магистраль форсунки

3. оба ответа правильные

41 Каким способом смазываются  стенки цилиндров двигателя?

1. под давлением

2. разбрызгиванием

3. самотеком

4. комбинированным

42 На нижней головке и крышке шатуна наносят цифровые метки

1. номер комплектности и порядковый номер цилиндра

2. порядковый номер цилиндра и массу шатуна, цифры которой обозначают сотни, десятки и единицы граммов

3. номер комплектности, порядковый номер цилиндра и массу шатуна

4. номер комплектности

43 Износ какой детали водяного насоса вызывает течь воды через контрольное отверстие в нижней части его корпуса?

1. подшипников

2. крыльчатки

3. самоподвижного сальника

4. вала

- В какой части карбюратора происходит образование горючей смеси?

1. в поплавковой камере

2. в смесительной камере

3. в воздушном патрубке

4. в распылителе

45 Какие звуковые сигналы устанавливаются на отечественных автомобилях?

1. электрические вибрационные

2. электрические шумовые и тональные

3. электрические вибрационные – тональные и шумовые; пневматические

4. пневматические, электрические

46. Для чего клапанные пружины выполняются с переменным шагом?

1. для надежности закрытия клапана

2. для уменьшения возможности возникновения резонанса

3. для простоты изготовления

4. для более легкой установки

47. Какая часть клапана  ГРМ называется рабочей поверхностью?

1. стержень

2. головка

3. скошенная крошка головки клапана

4. выточки для закрепления клапанной пружины

48. Какие детали и поверхности деталей двигателя смазываются под давлением?

1. шейки коленчатого вала

2. распределительные шестерни

3. кулачки распределительного вала

4. поршни, кольца

49 В каком ответе правильно названы все части поршня?

1. рабочая плоскость, головка, бобышка

2. днище, уплотняющая часть, юбка, бобышки

3. опора, кольцевые выточки, направляющая

4. днище, боковая поверхность

50 Из каких деталей состоит кривошипно-шатунный механизм двигателя?

1. цилиндра, поршней, шатунов, маховика, головки цилиндров

2. цилиндров, поршней с кольцами и пальцами, шатунов коленчатого вала, маховика

3. цилиндров, поршней, шатунов коленчатого вала, маховика, блоккартера, головки цилиндров

4. цилиндров, поршней, колец коленчатого вала, маховика

51 Температура кипения охлаждающей жидкости в радиаторе:

1)Больше 100 градусов;

2)Меньше 100 градусов;

3)Не имеет значения.

52 Какие способы подачи масла к трущимся поверхностям применяются в смазочных системах изучаемых двигателей?

1)под давлением;

2) самотеком;

3)разбрызгиванием;

4)все перечисленные

53 Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния.

1) цилиндро-поршневой группы;

2) системы охлаждения;

3) системы смазки

4) герметизации клапанов грм

54 .  Какими причинами может быть вызвано неплотное закрытие клапанов ГРМ?

1)  увеличение тепловых зазоров;

2)  отсутствием тепловых зазоров;

3)  всеми перечисленными причинами.

55 Какой двигатель имеет большую степень сжатия?

1дизельный

2 карбюраторный;

3 одинаковая у всех двигателей;

56 При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня?

1 впуск;

2 сжатие;

3 расширение;

4 выпуск;

57 Где происходит смесеобразование в дизельном  двигателе?

1 в карбюраторе;

2 в воздухопроводе;

3 в цилиндре двигателя;

58 .Как происходит воспламенение  рабочей смеси в дизельном двигателе?

1 запальной электрической свечой;

2 свечой накаливания;

3 самовоспламенением от сжатия;

59 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта.Какой ответ дает  их правильное и последовательное перечисление?

1 Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск;

2  Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск;

3  Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход;

4 Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход.

60 Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?

1 сверху и снизу специальными кожухами

2 сверху крышкой цилиндров ,снизу кожухом маховика

3 сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера.

Список использованной литературы:

1. В.М. Котиков , А.В. Ерохов «Тракторы и автомобили» «Академия» 2008 г.

2. В.В. Селифонов, М.К. Бирюков «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей» «Академия» 2010 г.